南京诺方风机有限公司

公司简介：南京诺方风机有限公司是专业生产特种风机的专业厂家，主要配套于工业炉、干燥行业。多年来从事技术开发，拥有良好的机械设备，检测手段完善，生产经验丰富，并能根据客户要求设计和检测各类风机的技术性能。

NWT系列离心式风机

图片参照

尺寸图片参考：

产品特点：此系列风机为单极离心式风机，具有噪音低，风压高，流量小，节能减耗的特点。风机为单吸入，直联式传动，功率高，运转平稳，结构紧，是目前市场上中，小风机中的一种代表性的新型节能风机。

用途：适用于各种小锻冶炉，热处理炉，拉管机，烘干炉等热处理炉的燃油，燃气喷嘴雾化及助燃之用，也可以用于其它高压强制通风场所，同时也在玻璃等行业中被广泛选用。

产品参数：

| 型号 | 流量 | 风压 | 功率 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NWT-0.55A | 120-200 | 3000-2500 | 0.55 | 2792 |
| NWT-0.75A | 160-240 | 3450-2950 | 0.75 | 2830 |
| NWT-1.1A | 280-440 | 4400-3700 | 1.1 | 2830 |
| NWT-1.5A | 380-520 | 5880-4850 | 1.5 | 2840 |
| NWT-2.2A | 480-580 | 7600-6850 | 2.2 | 2840 |
| NWT-2.2AⅠ | 500-600 | 6500-5500 | 2.2 | 2840 |
| NWT-3A | 580-720 | 8800-7850 | 3 | 2860 |
| NWT-3AⅠ | 530-620 | 8000-7000 | 3 | 2860 |
| NWT-4A | 750-950 | 9300-8600 | 4 | 2880 |
| NWT-5.5A | 800-1000 | 9850-9200 | 5.5 | 2900 |
| NWT-7.5A | 1010-1250 | 8800-7850 | 7.5 | 2900 |
| NWT-11A | 2200-3000 | 10800-9200 | 11 | 2930 |
| NWT-15A | 2800-4200 | 9600-8400 | 15 | 2930 |
| NWT-18.5A | 3400-4800 | 9850-8300 | 18.5 | 2930 |
| NWT-22A | 3000-4600 | 11700-10800 | 22 | 2940 |
| NWT-30A | 5200-7900 | 9100-8100 | 30 | 2950 |

注：本公司可根据买家的需求进行设计制造。也可根据实际工作情况，制成C或D样式。

外形及安装尺寸：

| 型号 | 出风口 | 进风口 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | a1-Φb1 | C1 | C2 | C3 | a2-Φb2 |
| NWT-0.55A | Φ35 | Φ70 | Φ100 |  |  |  | 4-Φ8.5 | Φ120 | Φ150 | Φ180 | 4-Φ13 |
| NWT-0.75A | Φ45 | Φ80 | Φ110 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ130 | Φ160 | Φ190 | 4-Φ13 |
| NWT-1.1A | Φ55 | Φ90 | Φ120 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ130 | Φ160 | Φ190 | 4-Φ13 |
| NWT-1.5A | Φ55 | Φ90 | Φ120 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ130 | Φ160 | Φ190 | 4-Φ13 |
| NWT-2.2A | Φ55 | Φ95 | Φ130 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ140 | Φ170 | Φ200 | 4-Φ13 |
| NWT-2.2AⅠ | Φ50 | Φ90 | Φ120 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ130 | Φ165 | Φ200 | 4-Φ13 |
| NWT-3A | Φ55 | Φ95 | Φ130 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ140 | Φ170 | Φ200 | 4-Φ13 |
| NWT-3AⅠ | Φ60 | Φ90 | Φ120 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ130 | Φ165 | Φ200 | 4-Φ13 |
| NWT-4A | Φ70 | Φ110 | Φ140 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ150 | Φ180 | Φ210 | 4-Φ13 |
| NWT-5.5A | Φ70 | Φ110 | Φ140 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ150 | Φ180 | Φ210 | 4-Φ15 |
| NWT-7.5A | Φ70 | Φ110 | Φ140 |  |  |  | 4-Φ10.5 | Φ150 | Φ180 | Φ210 | 4-Φ15 |
| NWT-11A | 160 | 200 | 240 | 100 | 150 | 180 | 10-Φ10.5 | Φ170 | Φ200 | Φ230 | 4-Φ15 |
| NWT-15A | 160 | 200 | 240 | 100 | 150 | 180 | 10-Φ10.5 | Φ180 | Φ210 | Φ240 | 4-Φ15 |
| NWT-18.5A | 180 | 220 | 260 | 100 | 150 | 180 | 10-Φ10.5 | Φ180 | Φ210 | Φ240 | 4-Φ15 |
| NWT-22A | 200 | 240 | 280 | 145 | 195 | 225 | 10-Φ10.5 | Φ230 | Φ270 | Φ310 | 4-Φ15 |
| NWT-30A | 205 | 246 | 285 | 145 | 185 | 225 | 10-Φ10.5 | Φ280 | Φ320 | Φ360 | 4-Φ15 |
| 地脚尺寸 | F | G | H | M | N | S |
| D | D1 | E | E1 | a3-Φb3 | 0° | 90° | 180° | 0°/180° | 90° |  |  |  |  |
| 270 | 240 | 280 | 250 | 4-Φ13 | 557 | 590 | 600 | 523 | 517 | 330 | 230 | 270 | 320 |
| 300 | 265 | 320 | 280 | 4-Φ13 | 628 | 670 | 679 | 606 | 597 | 370 | 269 | 315 | 355 |
| 300 | 265 | 320 | 280 | 4-Φ13 | 673 | 715 | 729 | 646 | 642 | 370 | 289 | 335 | 380 |
| 300 | 265 | 320 | 280 | 4-Φ13 | 715 | 755 | 769 | 688 | 684 | 370 | 309 | 355 | 400 |
| 310 | 280 | 360 | 310 | 4-Φ13 | 828 | 870 | 889 | 796 | 797 | 410 | 364 | 410 | 460 |
| 310 | 280 | 360 | 310 | 4-Φ13 | 775 | 817 | 833 | 750 | 748 | 410 | 343 | 387 | 430 |
| 370 | 330 | 380 | 330 | 4-Φ13 | 908 | 953 | 963 | 875 | 870 | 430 | 398 | 453 | 500 |
| 370 | 330 | 380 | 330 | 4-Φ13 | 882 | 924 | 935 | 854 | 852 | 430 | 395 | 439 | 485 |
| 350 | 310 | 400 | 360 | 4-Φ13 | 940 | 985 | 995 | 909 | 905 | 450 | 410 | 470 | 515 |
| 390 | 350 | 470 | 430 | 4-Φ15 | 960 | 1005 | 1015 | 929 | 925 | 520 | 420 | 480 | 525 |
| 390 | 350 | 470 | 430 | 4-Φ15 | 950 | 995 | 1005 | 919 | 915 | 520 | 415 | 475 | 520 |
| 460 | 410 | 580 | 530 | 4-Φ15 | 953 | 1015 | 1019 | 926 | 912 | 630 | 369 | 485 | 530 |
| 460 | 410 | 580 | 530 | 4-Φ15 | 940 | 1000 | 1010 | 910 | 900 | 630 | 365 | 475 | 525 |
| 460 | 410 | 640 | 590 | 4-Φ15 | 980 | 1035 | 1060 | 939 | 940 | 690 | 380 | 485 | 550 |
| 490 | 440 | 670 | 620 | 4-Φ15 | 1000 | 1045 | 1080 | 950 | 960 | 720 | 380 | 485 | 560 |
| 540 | 480 | 770 | 710 | 4-Φ15 | 980 | 1035 | 1060 | 939 | 940 | 820 | 367 | 485 | 550 |